## Slide 1
POWER · AI · WEB INSPECTION
面向新型电力系统的
绝缘子智能巡检 与报告系统
FastAPI Web + ROS 2 + YOLOv10
五类模型
六类报告
图片 / 视频
可追溯交付
小目标增强
轨迹去重
2026 · Doggo Project
现有真实域推理证据｜缺片检测基线

## Slide 2
PAIN POINTS & DELIVERY
从现场巡检痛点到工程交付
新增 Web 入口，让模型能力能够直接形成图片、视频与报告交付。
02
Doggo · InsuLens Web + ROS 2 绝缘子巡检
2 / 8
01
小目标、强背景
远距离航拍下绝缘子占比小，杆塔、导线、天空与遮挡容易形成干扰。
02
缺陷少、数据贵
多类真实故障样本稀缺，来源、许可、标注与划分都必须可追溯。
03
视频重复计数
同一目标跨帧反复出现，若按检测框累计会高估巡检数量与故障事件。
工程交付目标
1
浏览器直接上传图片或视频，无需 ROS 环境
2
实时展示总数、六类统计、FPS 与平均置信度
3
视频以类别一致的 Track ID 去重计数
4
输出标注媒体，并导出 JSON / CSV 报告
项目定位
独立 Web 巡检交付与既有 ROS 2 工程链路并行，面向课程实践、算法原型与现场数据预筛。
上传即巡检
轨迹级统计
报告可审计
边界：不能替代电力安全专业复核或现场作业决策

## Slide 3
SYSTEM ARCHITECTURE
两条运行链路，一个检测内核
Web 模式独立于 ROS；两条链路共享模型、类别规则与可追溯产物。
03
Doggo · InsuLens Web + ROS 2 绝缘子巡检
3 / 8
WEB 交付链路
浏览器上传
图片 / 视频
FastAPI 任务
job_id + 健康检查
检测内核
全图 + 切片
视频跟踪
IoU + Track ID
结果交付
媒体 + JSON / CSV
ROS 2 工程链路
Gazebo / 相机
图片、目录或视频
Image 话题
/InsuLens/*/image_raw
检测节点
框、类别、置信度
事件证据
告警 + JPG / JSON
监视与看板
终端 / rosbridge
SMALL OBJECT
P2 + Coordinate Attention 重叠切片与类别感知融合
VIDEO TRACE
类别一致 Track ID 按唯一轨迹统计目标
MLOPS TRACE
权重、类别映射、指标 校验值与报告绑定版本
DEPLOYMENT
结构化剪枝 → ONNX TensorRT / OpenVINO / INT8

## Slide 4
CLASSIFICATION LOGIC
五类模型输出，六类业务报告
严格区分“模型训练类别”和“业务报告类别”，避免把推断逻辑误写成训练能力。
04
Doggo · InsuLens Web + ROS 2 绝缘子巡检
4 / 8
训练模型｜严格 5 类
类别顺序不可变
normal
正常
broken
破损
crack
裂纹
pollution
污秽
missing
缺失
5
→
6
业务报告｜6 类
normal 正常
broken 破损
crack 裂纹
pollution 污秽
missing 缺失
flashover 闪络
flashover 不进入训练集
当候选目标对五类的最高置信度低于 flashover_inference_threshold 时，业务层将其作为排除式闪络报告。
保留低置信度与 flashover-inferred 来源标记，便于审计与复核。
高分辨率画面
全图 + 重叠切片
坐标恢复
类别感知 NMS
六类结果
权重类别不匹配会被标记为未就绪；上传巡检返回 503。

## Slide 5
WEB INSPECTION WORKFLOW
图片与视频的端到端巡检闭环
从素材上传到报告下载，视频统计以唯一轨迹为单位，避免逐帧重复累计。
05
Doggo · InsuLens Web + ROS 2 绝缘子巡检
5 / 8
任务处理流程
01
上传媒体
jpg / png / bmp mp4 / avi / mov / mkv
02
多尺度推理
全图检测 + 重叠切片 强化远距离小目标
03
检测融合
切片框恢复到原图 类别感知 NMS
04
视频跟踪
类别一致 IoU 关联 维护 Track ID
05
轨迹计数
任务期间唯一轨迹 同一目标只计一次
06
结果交付
标注媒体 + 统计 JSON / CSV 报告
实时统计
处理 FPS
检测总数 / 六类数量
平均置信度
每帧检测与 Track ID
审计与下载
JSON：后端类型、帧数、耗时、逐帧 bbox / class / confidence / track_id
CSV：检测数量、六类统计、平均置信度与 FPS
inspection_results/web/inspection_<UTC时间>_<随机ID>/ · /api/jobs/{job_id}/{artifact}

## Slide 6
MODEL ARTIFACTS & RELEASE GATE
已有基线结果与新版本上线门槛
以下指标来自 CPLID 同源固定划分的双类别缺片基线，不等同于五类 Web 权重的现场验收。
06
Doggo · InsuLens Web + ROS 2 绝缘子巡检
6 / 8
现有真实域缺片检测基线｜CPLID 固定划分
0.980
missing_disc mAP50
0.914
missing_disc Precision
0.960
missing_disc Recall
0.530
两类平均 mAP50-95
五类 Web 权重上线门槛
✓
names 顺序严格为 normal / broken / crack / pollution / missing
✓
独立真实测试集逐类 AP、Recall、mAP50-95 与混淆矩阵
✓
独立闪络案例验证排除式阈值的误报率与漏报率
✓
每个剪枝比例重验精度、大小、延迟与吞吐后再发布
上线标准：召回与 AP + 模型大小 + 单帧延迟 + 吞吐；不以单一体积或同源指标做结论。

## Slide 7
WEB UI & REPORT DELIVERY
Web 巡检界面与报告交付
前端实图后续补入；当前已按最终版式预留主界面、跟踪结果与报告截图位置。
07
Doggo · InsuLens Web + ROS 2 绝缘子巡检
7 / 8
待替换：前端主界面截图
上传区域 · 实时统计 · 标注媒体 · 六类数量
待替换：检测 / 跟踪截图
边界框 · 类别 · 置信度 · Track ID
JSON
CSV
待替换：JSON / CSV 报告
任务信息 · 类别统计 · 逐帧审计
收到前端图片后仅替换占位图，不改变本页结构与全篇风格。

## Slide 8
LIMITATIONS & ROADMAP
当前边界与下一阶段路线图
工程严谨性不仅是给出能力，更要说明能力如何得到验证、在什么条件下成立。
08
Doggo · InsuLens Web + ROS 2 绝缘子巡检
8 / 8
当前边界
可能影响
下一阶段改进
真实多类数据尚未齐备
broken / crack / pollution 的真实训练覆盖不足
引入授权、可追溯且已标注的数据；按线路、批次或视频片段划分
flashover 为排除式报告
并非模型训练类，阈值可能带来误报与漏报
以独立闪络案例验证阈值；保留低置信度与来源标记
五类权重需要严格验收
类别顺序不符返回 503；现场效果尚未证明
逐类 AP / Recall / 混淆矩阵，并开展外部现场验证
已有指标来自同源固定划分
可能高估跨地区、相机、天气和线路泛化
跨线路、跨设备、跨天气测试与现场飞行验收
端侧部署尚未验证
功耗、稳定性、延迟与实际吞吐仍未知
结构化剪枝 + ONNX / TensorRT / OpenVINO / INT8 压测
当前定位
Web 与 ROS 链路、报告和追溯机制可运行；业务上线仍依赖五类真实数据、独立验收集与现场专业复核。
补齐真实多类数据
验证闪络阈值
完成外部测试
端侧优化与压测
替换前端实图